第一章 招标项目要求

## 1.1投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前将密封好投标文件送至招标方 |
| 5 | 中标数量 | 该项目确定中标单位1名，若参与本项目投标的合格投标人不足3名，则本项目招标失败。 |

## 1.2招标项目概况

1、项目名称：录播教室设备采购

2、项目编号：YCZX20200904

3、采购单位：深圳市蛇口育才教育集团育才中学；

4、项目采购控制金额：人民币40万元。

5、项目工期：合同签订后30日历日内。

6、项目质保期：三年。

## 1.3投标人资格要求

投标人资格要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人；

- 投标人必须是所投产品主要设备的制造商或合法代理商或合法授权供应商，并出具制造商针对本项目的直接授权书原件和售后服务承诺书原件及相应样品（提供相关证明扫描件，原件备查）

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标；

- 参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（投标文件中无需提供证明材料）

## 1.4本项目评审方法和定标方法

本项目采用的评标定标方法：综合评分法

## 1.5投标文件组成

（1）投标函。

（2）营业执照及公司相关证件（复印件）。

（3）代表人证明书（加盖公章并有代表人签字）及代表人授权委托书（加盖公章并有授权人和被授权人签字，代表人为投标人代表的只须提供代表人证明书）。

（4）投标一览表。

（5）分项报价清单及报价（盖章确认）。

（6）技术规格偏离表（盖章确认）。

（7）售后服务计划。

（8）《关于无重大违法记录的声明函》。

（9）投标人需要提供的相关证明材料复印件（盖章确认）。

（10）以上文件放入文件袋密封并盖章(一正3副)

## 1.6项目验收、服务要求

1、本项目的施工必须满足招标文件的要求。

2、按国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准验收，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验手续。

3、售后服务：自项目验收完毕之日的第二天计算，免费质保期为3年，免费质保期内中标人应免费提供保养维修服务，履约保证金在质保期到期后无息支付。免费保质期满后，中标人负责有偿维修。：7天24小时电话响应，接电话2小时内故障响应，24小时内上门服务，上门4小时内解决问题。

4、报价中必须包括但不仅限于产品、装卸、运输、安装、调试验收、人员及设备安全措施以及各种税费等完成本项目所需的一切费用。

1.7付款方式

按照深圳市南山区财政局有关规定付款。

第二章  货物清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电教平台 |
| 1 | 智慧白板 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清激光镜像系统 | 1 | 台 |  |
| 3 | 黑板 | 1 | 套 |  |
| 4 | 线材 | 1 | 批 |  |
| 5 | 讲台 | 1 | 个 |  |
| 6 | 安装调试 | 1 | 项 |  |
| 二、4K高清录播系统 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 资源平台主机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 微媒体发布系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 4K录播控制器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 录播管理软件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 录播导播软件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 4K视频采集器 | 4 | 台 |  |
| 8 | 高清视频采集管理软件 | 4 | 套 |  |
| 9 | 教师定位分析仪 | 1 | 个 |  |
| 10 | 学生定位分析仪 | 1 | 个 |  |
| 11 | 教师定位分析软件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 学生定位分析软件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 |  |
| 14 | 数字音频处理软件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 采访话筒（指向性） | 6 | 支 |  |
| 16 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |
| 17 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 18 | 音箱 | 2 | 对 |  |
| 19 | 录制键盘 | 1 | 个 |  |
| 20 | 电源管理器 | 1 | 台 |  |
| 21 | HDMI分配器 | 1 | 台 |  |
| 22 | 管理/导播终端 | 1 | 台 |  |
| 23 | 直播观摩窗口 | 3 | 台 |  |
| 24 | 导播控制器 | 1 | 台 |  |
| 25 | 设备放置台 | 1 | 张 |  |
| 26 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 27 | 线材 | 1 | 批 |  |
| 28 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 四、声学软包系统 |
| 1 | 精工环保声学吸声体 | 60 | ㎡ |  |
| 2 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |

第三章  技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、电教平台 |
| 1 | 智慧白板 | 硬件要求： |  |
|  |  | 1.产品尺寸：外观尺寸≥98英寸,感应尺寸≥1956*1177 |  |
|  |  | 2.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 |  |
|  |  | 3.侧边内置音箱：功率≥30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 |  |
|  |  | 4.高拍仪设计：嵌入于智慧白板内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 |  |
|  |  | 5.高拍仪功能：中控面板设有专用的高拍仪物理按键，支持一键打开高拍仪软件窗口，方便教师即刻拍照、批注等教学操作，让课堂上使用高拍仪更便捷。 |  |
|  |  | 6.▲前置中控面板设计：前面板具有 音量-、音量+、静音、锁定、展台/高拍仪、信号源、开关机等物理按键，支持一键开机、关机、锁屏、打开高拍仪。（需提供国家级权威检测机构出具的检测报告） |  |
|  |  | 7.板面快捷键：双边各≥18个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。 |  |
|  |  | 8.PPT翻页控制：支持触摸物理快捷键启动白板软件、对PPT演示文档进行上下翻页控制。 |  |
|  |  | 9.灵敏度高：触摸灵敏度单点小于7ms，光标速度是180点/秒，反应速度灵敏，连续快速书写无延时和断笔。 |  |
|  |  | 10.定位技术：定位精准，定位精度＜2mm。 |  |
|  |  | 11.电脑要求：插拔式OPS微型PC设计，Intel CoreI5 CPU、8GB内存、128G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 |  |
|  |  | 12.高拍仪模块传感器:像素：≥800万像素CMOS |  |
|  |  | 白板软件功能 |  |
|  |  | 1.▲软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。（需提供国家级权威检测机构出具的检测报告） |  |
|  |  | 2.手写识别及汉字教学功能：为方便教师展开汉字教学，教师可以在白板任意空白位置上（不需要老师事先拉出田字格等特殊背景）手写一个汉字，系统可以自动识别为正规文本。老师可以马上点击进入对该汉字进行学习，要求汉字学习具备偏旁部首说明、多音字拼读、笔顺描述和组词功能，并具备汉字的描红功能，要求软件可以模拟汉字的真实描红，能根据用户书写笔顺是否正确显示或不显示描红笔划。汉字教学提供按拼音首字母归类，例如屏幕上显示该字母下100或以上汉字，任意选取一个汉字可实现上述汉字学习功能，并支持关键字搜索。（需提供国家级权威检测机构出具的检测报告） |  |
|  |  | 3.书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 |  |
|  |  | 4.绘图工具种类:绘图工具种类有：通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；金融：银行、保险、证券；电力：安全标志、其他；交通：交通标志；生活：天气图标；公共安全：消防、军队符号；教育：语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内 9 门学科，共计900个以上学科绘图工具 |  |
|  |  | 5.课堂游戏：课堂游戏工具是专为用户备课时制作课堂游戏之用的，提供多种模板和游戏方式给用户使用和选择。模板包括：“分类”、“填空”、“找答案”、“竞争游戏”和“数学工具”，而每个模板下均提供多个游戏主题，分类提供单人游戏、多人竞技游戏或计时游戏；填空模板游戏规则是填空完后再改对错。提供游戏列表，在列表中提供编辑、打开、插入页面、删除等功能。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件，并可保存为课件。 |  |
|  |  | 6.配套实验软件：配套实验软件：提供仿真实验软件，能通过白板软件直接调用，实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学科学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件，高中、初中、小学和幼儿的实验。仿真实验软件里共计有600个以上的仿真实验。（需提供国家级权威检测机构出具的检测报告） |  |
|  |  | 7.▲央馆网络资源：在白板软件里提供央馆资源网站的链接，可登录央馆资源网站，可下载央馆资源网站的资源。提供中央电教馆教学资源库使用授权证书。 |  |
|  |  | 8.脱板使用功能：无需连接智慧白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习。 |  |
|  |  | 9.▲无线传屏和镜像功能：大屏接收端可同时连接20个移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理。（需提供国家级权威检测机构出具的检测报告） |  |
|  |  | ①.在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看每个设备名称。 |  |
|  |  | ②.提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面，例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览，观看所有电脑客户端的动态画面。 |  |
|  |  | ③. 随时可以断开其中某个设备的连接。 |  |
|  |  | ④.可以同时选择多个移动设备，批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件，并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。 |  |
|  |  | ⑤.可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表，并可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。 |  |
|  |  | 资质要求 |  |
|  |  | 1.所投产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。 |  |
|  |  | 2.所投产品具有平均无故障时间（MTBF）≥100000小时的检测报告。 |  |
| 2 | 高清激光镜像系统 | 1、标准分辨率： WXGA(1280 x 800) x 3 |  |
|  |  | 2、白色/色彩亮度（流明）≥4000流明(提供国家级检测报告) |  |
|  |  | 3、对比度：≥2500000：1(提供国家级检测报告)； |  |
|  |  | 4、成像系统：≥液晶板0.59英寸含微透镜，16:10型， |  |
|  |  | 5、镜头： 1.35倍数字变焦F=1.60 f=3.7MM |  |
|  |  | 6、投射比：0.28（广角）, 0.37（长焦）； |  |
|  |  | 7、65英寸到120英寸［38.5厘米-72.5厘米］@16：10 |  |
|  |  | 8、光源技术：激光光源，寿命≥20000小时（标准亮度模式）；扩展模式下光源寿命≥30000小时； |  |
|  |  | 9、接口面板：HDMI*3；USB*3；Audio*4；VGA*2；Mic*1；RS232*1;RJ45*1; |  |
|  |  | 10、屏幕镜像：内置Wi-Fi，Screen Mirror 镜像；支持 Miracast功能，可以将手机或智能终端（仅安卓系统）上的画面直接镜像至智慧白板，无需任何连接线即可实现高清信号的传输。 |  |
|  |  | 11、高可靠性无机面板和无机荧光轮激光光源的应用可有效减少使用过程中的亮度衰减。无机LCD面板和无机荧光轮寿命可以达到20,000小时。 |  |
|  |  | 12、无线同屏：可提供同品牌的硬件和软件，可在电脑或移动设备上轻松实现无线连接， 摆脱线缆束缚。 |  |
|  |  | 13、网络管理：提供同品牌管理软件，可实现对镜像主机进行远程管理及控制；监控光源使用时间、设备温度等级、报错提示、开关机等状态；可远程设置待机、控制开关机、切换镜像主机信号实现远程镜像。 |  |
|  |  | 14、主页面管理：开机主页面设计可直观，清晰的了解信号输入源，帮助用户快速进行选择与操作，即使是初次使用也能很快上手，简单易用 |  |
|  |  | 15、图像校正：支持垂直/水平梯形校正；Quick Corner功能 |  |
|  |  | 16、可提供设备品牌教学资源平台，帮助学校建立校本资源库，支持上传优秀课件到校本资源，资源库可同步更新及维护服务，可对每个老师提供独立账号，针对关键课件进行收藏及共享 |  |
|  |  | 17、功耗，运行时255W；待机节能0.5W(网络功能关闭) |  |
|  |  | 18、重量：≥5.66KG； |  |
|  |  | 19、▲提供产品质量认证：环保认证、节能认证、3C认证、ISO9001和ISO140001等证书 |  |
| 3 | 黑板 | 1.粉笔可书写区域尺寸≥85英寸，尺寸≥1800*1262*96.5(含挂件)，绿板区域采用整块式设计，不能分块拼接或推拉。 |  |
|  |  | 2.绿板面板材料采用烤漆涂层绿色钢板，板芯采用铝蜂窝芯设计，坚固耐用。 |  |
|  |  | 3.拼接式设计要求，两个功能模块外观风格一致，高度一致，边框拼缝≤2mm。 |  |
| 4 | 线材 | HDMI线*1，电源线*1，R232控制线*1，网线*1 |  |
| 5 | 讲台 | 钢木结构，尺寸≤1200*700*750 款式根据现场环境定制 |  |
| 6 | 安装调试 | 高清激光镜像系统、智慧白板、黑板安装调试 |  |
| 二、4K高清录播系统 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 1.信息管理系统 |  |
|  |  | （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 |  |
|  |  | （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 |  |
|  |  | （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 |  |
|  |  | （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 |  |
|  |  | （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 |  |
|  |  | （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图及上述类型的公告设置功能界面截图 。 |  |
|  |  | （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 |  |
|  |  | （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 |  |
|  |  | （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 |  |
|  |  | （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 |  |
|  |  | （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 |  |
|  |  | （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 |  |
|  |  | （13）▲流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图 。 |  |
|  |  | （14）▲存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图 。 |  |
|  |  | （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件 。 |  |
|  |  | 2.直播点播系统 |  |
|  |  | （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 |  |
|  |  | （2）支持流媒体转发服务，平台不限制高清直播功能的点数。 |  |
|  |  | （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 |  |
|  |  | （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 |  |
|  |  | （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 |  |
|  |  | （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 |  |
|  |  | （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 |  |
|  |  | 3.微课管理系统 |  |
|  |  | （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 |  |
|  |  | （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 |  |
|  |  | （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 |  |
|  |  | （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 |  |
|  |  | （5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件 。 |  |
|  |  | 4.移动APP应用服务 |  |
|  |  | （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 |  |
|  |  | （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 |  |
|  |  | （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 |  |
|  |  | （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 |  |
|  |  | （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 |  |
|  |  | （6）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件 。 |  |
|  |  | 5.其他要求 |  |
|  |  | （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件 。 |  |
| 2 | 资源平台主机 | 1.Cpu：Intel Xeon E5*2，及以上配置 |  |
|  |  | 2.内存：16GB |  |
|  |  | 3.硬盘：4TB*4 SAS/SATA |  |
|  |  | 4.磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid10 |  |
|  |  | 5.网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应 |  |
|  |  | 6.电源冗余：支持双电源冗余 |  |
|  |  | 7.系统支持：CentOS6.6 64位 |  |
| 3 | 微媒体发布系统 | （1）支持数字校园音视频、通知统一发布，将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等场所的大屏一体机或显示屏上。 |  |
|  |  | （2）▲支持平台通过网络可直接将录播教室的直播画面、平台内视频文件、通知公告，定时推送到所有指定分组的显示接收端。提供软件功能界面截图 。 |  |
|  |  | （3）支持对推送对象进行分组，如全校、初一年级、初二年级等，实现强制性定向推送。 |  |
|  |  | （4）支持管理员制定推送节目计划列表，推送计划至少支持未来六个月。支持设置推送内容，包括直播、视频点播、通知公告。支持设置推送的节目时间，精确到分钟，可实现对推送内容的预览。提供软件功能界面截图 。 |  |
|  |  | （5）支持查询节目列表记录，支持对制定的节目列表进行编辑和删除。 |  |
|  |  | （6）通知公告内容支持手动输入文字或直接导入PDF，支持PDF文档通知在推送过程中自动按指定速度翻页。 |  |
|  |  | （7）学校各课室显示设备在指定的时间段内自动弹出并播放推送列表的节目，无需人为操作，实现虚拟直播效果。播放完毕后自动最小化播放软件。 |  |
|  |  | （8）安装在各课室的客户端接收软件支持在线自动升级，无需人为后期维护。 |  |
| 4 | 4K录播控制器 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 |  |
|  |  | 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持3840*2160@30fps的4K标准。 |  |
|  |  | 3.音频接口：XLR接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 |  |
|  |  | 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 |  |
|  |  | 5.其他接口：Console≥2、USB≥2。 |  |
|  |  | 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 |  |
|  |  | 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 |  |
|  |  | 8.▲视频采集：支持3840*2160@30fps标准4K视频采集器信号接入进行画面采集和编码录制，提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明； |  |
|  |  | 9.▲视频传输：4K超高清视频采集器采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。同时设备支持POC供电功能，并能够支持POC供电信号、高清采集4K视频信号、控制信号同传，提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 |  |
|  |  | 10.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 |  |
|  |  | 11.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 |  |
|  |  | 12.▲互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的视频数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 |  |
|  |  | 13.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 |  |
| 5 | 录播管理软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 |  |
|  |  | 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 |  |
|  |  | 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个视频采集器画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持4K@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 |  |
|  |  | 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 |  |
|  |  | 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 |  |
|  |  | 6.视频采集器控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台视频采集器的焦距。每个云台视频采集器应至少支持8个预置位设置与调用功能。 |  |
|  |  | 7.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 |  |
|  |  | 8.视频环出：2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 |  |
|  |  | 9.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 |  |
|  |  | 10.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 |  |
|  |  | 11.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图。 |  |
|  |  | 12.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。提供上述功能软件界面截图。 |  |
|  |  | 13.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 |  |
|  |  | 14.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 |  |
|  |  | 15.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 |  |
|  |  | 16.▲互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图。 |  |
|  |  | 17.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 |  |
|  |  | 18.▲直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的视频采集器信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。提供软件功能界面截图。 |  |
|  |  | 19.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 |  |
|  |  | 20.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 |  |
|  |  | 21.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 |  |
|  |  | 22.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件。 |  |
|  |  | 23.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 |  |
| 6 | 录播导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 |  |
|  |  | 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、视频采集器控制等基本导播功能。 |  |
|  |  | 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 |  |
|  |  | 4.信号切换：支持视频采集器和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 |  |
|  |  | 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台视频采集器的焦距。 |  |
|  |  | 6.云台预置位：支持云台视频采集器预置位的预设和调用功能，每个云台视频采集器至少支持8个以上预置位功能。 |  |
|  |  | 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 |  |
|  |  | 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 |  |
|  |  | 9.提供流媒体导播功能相关的计算机软件著作权登记证书复印件。 |  |
| 7 | 4K视频采集器 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI，同步输出4K图像 |  |
|  |  | 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 |  |
|  |  | 3.传感器像素：4K，3840*2160 |  |
|  |  | 4.镜头焦距：12倍光学变焦，16倍数字变焦 |  |
|  |  | 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° |  |
|  |  | 6.支持水平、垂直翻转 |  |
|  |  | 7.背光补偿：支持 |  |
|  |  | 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 |  |
|  |  | 9.网络流传输协议：RTP、RTSP |  |
|  |  | 10.预置位数量：255 |  |
|  |  | 11.网络接口：RJ45 |  |
|  |  | 12.音频接口：Line In,3.5mm |  |
|  |  | 13.通讯接口：RS232、RS422 |  |
|  |  | 14.USB接口：USB Type-A |  |
|  |  | 15.支持的协议类型：VISCA |  |
|  |  | 16.编码技术：视频H.265、H.264，音频AAC |  |
|  |  | 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoE、PoC |  |
|  |  | 18.要求视频采集器与4K录播控制器为同一品牌 |  |
| 8 | 高清视频采集管理软件 | 1视频采集管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 |  |
|  |  | 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 |  |
|  |  | 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 |  |
|  |  | 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 |  |
|  |  | 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 |  |
|  |  | 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 |  |
|  |  | 7.支持视频采集器图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |  |
|  |  | 8.支持视频采集器，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  |
| 9 | 教师定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描 |  |
|  |  | 2.输出帧率：30fps |  |
|  |  | 3.摄像元件：1/3 " |  |
|  |  | 4.有效像素：1920（H）×1080（V） |  |
|  |  | 5.最低照度：0.3Lux |  |
|  |  | 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |  |
|  |  | 7.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |  |
| 10 | 学生定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描 |  |
|  |  | 2.输出帧率：30fps |  |
|  |  | 3.摄像元件：1/3 " |  |
|  |  | 4.有效像素：1920（H）×1080（V） |  |
|  |  | 5.最低照度：0.3Lux |  |
|  |  | 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |  |
|  |  | 7.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |  |
| 11 | 教师定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； |  |
|  |  | 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与视频控制器进行跟踪数据对接； |  |
|  |  | 3.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 |  |
|  |  | 4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  |
|  |  | 5.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 |  |
|  |  | 6.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的视频采集画面抖动现象； |  |
|  |  | 7.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件。 |  |
| 12 | 学生定位分析软件 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； |  |
|  |  | 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； |  |
|  |  | 3.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； |  |
|  |  | 4.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； |  |
|  |  | 5.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； |  |
|  |  | 6.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  |
|  |  | 7.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |
|  |  | 8.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的视频采集器画面抖动现象； |  |
|  |  | 9.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件。 |  |
| 13 | 数字音频矩阵 | 1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：12路输入/8路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 |  |
|  |  | 2.矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 |  |
|  |  | 3.转换器类型 24bit;采样率 48K |  |
|  |  | 4.频率响应 20~20KHZ |  |
|  |  | 5.模/数动态范围（A-计权.114dB |  |
|  |  | 6.要求与4K录播控制器为同一品牌。 |  |
|  |  | 7.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |  |
| 14 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 |  |
|  |  | 2.AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 |  |
|  |  | 3.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 |  |
|  |  | 4.AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 |  |
|  |  | 5.ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 |  |
|  |  | 6.提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。 |  |
|  |  | 7.提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。 |  |
| 15 | 采访话筒（指向性） | 1.单体：背极式驻极体 |  |
|  |  | 2.指向性：超心型 |  |
|  |  | 3.频率响应：40Hz—16kHz |  |
|  |  | 4.低频衰减：内置 |  |
|  |  | 5.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） |  |
|  |  | 6.输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） |  |
|  |  | 7.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） |  |
|  |  | 8.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） |  |
|  |  | 9.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） |  |
|  |  | 10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA |  |
| 16 | 无线话筒 | 发射机规格：尺寸：96*66*24mm |  |
|  |  | 重量：95g |  |
|  |  | 频率响应：100-16kHz |  |
|  |  | RF输出功率：10mW |  |
|  |  | 话筒规格：声压：150dB |  |
|  |  | AF灵敏度：1.6mV/Pa |  |
|  |  | 拾音模式：cardioid |  |
|  |  | 接收机规格：尺寸：200*127*42mm |  |
|  |  | 重量：730g |  |
|  |  | 天线接头：2 BNC，50Ω |  |
|  |  | 音频输出电平（平衡）：XLR +14 dBu max |  |
|  |  | 音频输出电平（非平衡）：Jack +8 dBu max |  |
|  |  | 分集接收：True Diversity |  |
| 17 | 功放 | 1.5路话筒输入和2组线路输入。 |  |
|  |  | 2.话筒输入通道不少20段独立参量均衡，频率、Q值、衰减和提升值任意可调。 |  |
|  |  | 3.平衡6通道输出功能及一组REC录音输入。 |  |
|  |  | 4.全中文LCD导航式菜单显示屏，实时显示工作状态。 |  |
|  |  | 5.不少于36段动态信号电平指示。 |  |
|  |  | 6.密码锁定功能，防止误操作。 |  |
|  |  | 7.个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式，操作方便，得心应手 8.采用最新D类功放设计方案，失真小，效率高； |  |
|  |  | 9.额定输出功率：2*300W/8Ω |  |
|  |  | 10.不少于5路话筒输入。 |  |
|  |  | 11.音乐通道不少于7段数字参量均衡，频率、Q值、衰减和提升值任意可调。 |  |
|  |  | 12.不少于13组用户模式。 |  |
| 18 | 音箱 | 1.10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元 |  |
|  |  | 2.不窄于120 °* 120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应 |  |
|  |  | 3.分频器具有高频保护电路 |  |
|  |  | 4.箱体采用12mm优质中密度纤维板，强度高、密度大 |  |
|  |  | 5.长期连续功率100W 。 |  |
|  |  | 6.特性灵敏度： 95dB/W/m 7.输出声压级： 115 dB/W/m(Continues) 121 dB/W/m(Peak) |  |
|  |  | 8.额定频率范围： 60Hz～20000Hz 9.覆盖角度H×V不小于： 120º×120º |  |
|  |  | 10.扬声器单元： LF:1*10英寸、HF:2* 3寸纸盆. |  |
| 19 | 录制键盘 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式； |  |
|  |  | 2.控制接口：RS232 |  |
|  |  | 3.信号指示灯：支持 |  |
|  |  | 4.支持一键式系统电源开关控制。 |  |
|  |  | 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； |  |
|  |  | 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 |  |
|  |  | 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； |  |
|  |  | 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 |  |
|  |  | 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏，并传输到听课室。 |  |
| 20 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； |  |
|  |  | 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； |  |
|  |  | 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |  |
| 21 | HDMI分配器 | 1进4出,高清4K |  |
| 22 | 管理/导播终端 | 1) CPU：i5 |  |
|  |  | 2) 内存：8GB |  |
|  |  | 3) 硬盘：128GSSD+1TSATA |  |
|  |  | 4) 显卡：2GB独显，支持1920*1080 |  |
|  |  | 5) 网卡：1000M网口 |  |
|  |  | 6) 显示器：19英寸，支持1920*1080 |  |
| 23 | 直播观摩窗口 | 55寸4K超清显示屏；分辨率支持3840*2160；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装 |  |
| 24 | 导播控制器 | 1.支持远程操作录播主机的开关机； |  |
|  |  | 2.支持不少于5种特技效果； |  |
|  |  | 3.支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； |  |
|  |  | 4.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； |  |
|  |  | 5.支持录制、暂停、停止功能； |  |
|  |  | 6.支持全自动录播模式和手动录播模式。 |  |
|  |  | 7.支持通过USB线缆连接录播主机； |  |
|  |  | 8.安装导播控制台软件，并设置录播地址； |  |
|  |  | 9.导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； |  |
|  |  | 10.导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |  |
| 25 | 设备放置台 | 根据现场环境定制 |  |
| 26 | 机柜 | 根据现场环境定制 |  |
| 27 | 线材 | 满足系统布线需求 |  |
| 28 | 安装调试费 | 全套录播系统音视频布线、安装及调试 |  |
| 四、声学软包系统 |
| 1 | 精工环保声学吸声体 | 1、使用的基材是零甲醛吸声棉（66kg/m³），甲醛释放量≤1.5mg/L。提供国家建筑材料测试中心出具的检测报告复印件证明。 |  |
|  |  | 2、▲棉表面粘贴定制吸声玻毡，有效阻挡内部玻璃纤维向外界释放，并有极佳的透声性能。软包吸声材料的降噪系数≥0.8，吸声性能达到I级。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 |  |
|  |  | 3、软包整体燃烧性能为B1级别，提供国家建筑材料测试中心出具的检测报告复印件证明。 |  |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试 |  |

第四章：评分表

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
|  | 1.所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价D（保留两位小数）。 2.当投标人的投标价等于D时得满分，其他投标人得分计算公式如下： 30-（︱投标报价-D︳/D/2%）* X 说明： （1）当投标报价>D时，X=1；当投标报价<D时，X=0.5。（即每高于基准价的2%扣1分，每低于基准价的2%扣0.5分） （2）括号内部分计算结果采用四舍五入法取整。 |
| 2 | 技术部分 | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数偏离情况 | 40 | 专家打分 | 1、评审标准：投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100%；带▲的重要参数每负偏离一项扣10%；普通技术参数（非带▲的重要参数）每负偏离一项扣5%；扣完为止。 2、评审依据：提供《技术规格偏离表》及表中所要求提供的检测报告等证明材料扫描件，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分，原件备查。 |
|  | 2 | 原厂服务及产品资质评分 | 10 | 专家打分 | 根据投标人提供所投以下资料评分： 1、提供4K录播控制器制造商出具售后服务承诺书（免费质保三年服务） 2、提供录播管理软件制造商出具售后服务承诺书（免费质保三年服务） 3、提供智慧白板制造商出具售后服务承诺书（免费质保三年服务） 4、提供高清激光镜像系统制造商出具售后服务承诺书（免费质保三年服务） 5、提供精工环保声学吸声体制造商出具售后服务承诺书（免费质保三年服务） 以上每项得20%，不提供或少提供的不得分） |
| 3 | 商务需求 | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 企业实力 | 4 | 专家评分 | 投标人获得市级高新技术企业证书的得25%分； 投标人获得国家高新技术企业证书的得50%分。 4K录播控制器厂家提供市级工程技术研究中心立项报告及验收证明的厂家，得25%分。 4K录播控制器厂家提供省级或省级以上的工程技术研究中心立项报告及验收证明的厂家，得50%分； （投标人所提供的证书只取最高级别得分）提供相关证书的复印件加盖投标人公章，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 2 | 类似项目业绩 | 3 | 专家评分 | 类似项目成功案例，每提供1个学校类似项目业绩得50%分。证明文件：以同时提供合同关键页（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）和验收结果为合格（通过）的验收报告复印件加盖投标人公章为准，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 3 | 售后服务及保证措施 | 4 | 专家评分 | 根据投标人承诺的售后服务内容和日常维护与技术支持进行评价： 评价为优得100%，评价为良得80%，评价为中得60%，评价为差得30%，无售后服务内容不得分。 |
|  | 4 | 现场考察 | 2 | 专家评分 | 需提供采购单位出具的现场勘察证明（需用户方加盖公章），不按要求提供证明材料不得分。 |
|  | 5 | 售后服务机构 | 2 | 专家评分 | 投标人在广东省内有固定的服务网点（即投标人注册地在广东省内或在广东省内设有分公司或合法注册的其他分支机构）得50%，在深圳市具有售后服务机构（即深圳市注册公司或设有分公司或合法注册的办事处）的得100%，否则得0分（提供工商局或市场监督管理局出具的有效证明文件，未提供或不清晰无法判断的不得分 |
|  | 6 | 诚信分 | 5 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由评标委员会根据采购系统的查询结果评分。 |

招标附件

(投标文件参考格式)

一、投标函

致：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

根据贵单位邀请，签字代表     （代理人），经正式授权并代表本公司（地址：        投标。提交按贵公司招标文件要求的投标文件一式   份（正本 份和副本  份）。

代表签字：

代表职务：

投标方名称：（加盖公章）

日期：   年   月   日

二、营业执照

三、法定代表人证明书

同志，现于我单位任      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：           签发日期：

单位：（加盖公章）

附：代表人性别： 年龄：   身份证号码：

营业执照号码：             经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

四、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（   ）系（       ）的法定代表人，现授权委托（      ）的（   ）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    性别：   年龄：

联系电话：       手机：

身份证号码：             职务：

投标方：     法定代表人：

授权委托日期：

受委托人身份证复印件

五、投标一览表

项目名称____________________

招标编号____________________

| 包号 | 货物名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人代表：___________________________

投标单位：_____________________________

六、分项报价清单及报价

项目名称____________________

招标编号____________________

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 品牌 | 原产地 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元） |

供应商名称：

供应商法人代表姓名：

七、技术规格偏离表

项目名称____________________

招标编号____________________

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

八、售后服务计划

格式自拟

九、关于无重大违法记录的声明函

致：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

关于贵方________________（招标公告时间）____________（招标文件编号）的投标邀请，我公司愿意参加投标，并声明我公司参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人代表：

投标单位：

日期：

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。