第一章 招标项目要求

## 1.1投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前将密封好投标文件送至招标方 |
| 5 | 中标数量 | 该项目确定中标单位1名，若参与本项目投标的合格投标人不足3名，则本项目招标失败。 |

## 1.2招标项目概况

1、项目名称：育才中学教室设备采购

2、项目编号：YCZX20200910

3、采购单位：育才中学

4、项目工期：中标公示完毕后3个工作日内签订合同，合同签订后30天内。

5、项目质保期：一年。

6、项目招标控制价：人民币20万元

## 1.3投标人资格要求

投标人资格要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人；                                             （2）投标人必须是所投产品主要设备的制造商或合法代理商或合法授权供应商，并出具制造商针对本项目的直接授权书原件和售后服务承诺书原件及相应样品（提供相关证明扫描件，原件备查）

（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标
 (4)参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（投标文件中无需提供证明材料）

## 1.4本项目评审方法和定标方法

## 本项目采用的评标定标方法：综合评分法

## 1.5投标文件组成

（1）营业执照（复印件）。

（2）代表人证明书（加盖公章并有代表人签字）及代表人授权委托书（加盖公章并有授权人和被授权人签字，代表人为投标人代表的只须提供代表人证明书）。

（3）最近三年公司业绩，提供相关合同或中标通知书（2例及以上）复印件。

（4）详细报价单（盖章确认）。

（5）《投标承诺书》。

（6）其它有关资料。

（7）以上文件放入文件袋密封并盖章

（8）样品及产品合格证书 环保证书 检测报告等

## 1.6项目验收、服务要求

1、本项目的施工必须满足招标文件的要求。

2、按国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准验收，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验手续。

3、售后服务：自项目验收完毕之日的第二天计算，免费质保期为1年，免费质保期内中标人应免费提供保养维修服务，履约保证金在质保期到期后无息支付。免费保质期满后，中标人负责有偿维修。：7天24小时电话响应，接电话2小时内故障响应，24小时内上门服务，上门4小时内解决问题。

1.6付款方式

按南山区教育局相关要求付款

第二章  货物清单

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具 | 书包柜 | 高宽深465 *380*500，每层楼做三层共42个 优质ABS材质 防雨防晒 | 126 | 个 |
| 2 | 新风系统 | 全效热交换新风机 | MC-DC-350-QR | 1 | 台 |
| 3 |  | PE无菌风管 | Φ75 | 40 | 米 |
| 4 |  | PE无菌风管 | Φ160 | 7 | 米 |
| 5 |  | PE无菌风管直接 | Φ160 | 2 | 个 |
| 6 |  | ABS管卡 | Φ75 | 52 | 个 |
| 7 |  | PE密封圈 | Φ75 | 10 | 个 |
| 8 |  | PVC管卡 | Φ160 | 8 | 个 |
| 9 |  | 穿墙式风帽 | Φ160 | 2 | 个 |
| 10 |  | 止风阀 | Φ150 | 1 | 个 |
| 11 |  | 出风口 | Φ75 | 10 | 个 |
| 12 |  | ABS分风箱 | Φ150 一分七 | 2 | 个 |
| 13 |  | 配件 | 金龙羽电线1.5mm²*3、施耐德空开1P16A、1P+N10A、PVC小电箱3-4位、PVC线槽4分、丝杆等辅料M8、钻孔Φ180 | 1 | 批 |
| 19 | 家具 | 金属床加大 | 规格：2200*910*1860 材料：6*4方通床脚，厚度1.2厘，灰白经典烤漆处理，带蚊帐架，5.2.5扁管横梁，含床板 | 27 | 套 |
| 20 |  | 储物柜 | 规格：870*600*2000 材料：环保实木颗粒板基材，优质五金配件 | 6 | 个 |
| 21 |  | 课桌椅 | 详见下述，需提供厂家针对本项目的售后服务承诺函加盖制造商公章有效。 | 250 | 套 |

复核与封样

1中标供应商须在产品加工前进行尺寸、颜色、材料核对并经采购单位确认，否则，造成损失由中标供应商负责。

2在签订合同之前，采购单位将以认可的样品作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致。（投标时提供的样品封样，作为参考的标准，否则，造成损失由中标供应商负责）

3.课桌椅详解

学生课桌椅材料需求1

| 序号 | 项目 | 材质描述 | 颜色及工艺描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌面 | ABS原生料 | 浅绿、冲压一体成型、光滑无毛刺、与屉箱十字不锈钢螺丝紧固。 |
|  | 课桌屉箱 | PP原生料 | 浅绿、冲压一体成型、光滑无毛刺、与桌面十字不锈钢螺丝紧固。 |
|  | 课椅座面 | PP原生料 | 浅绿、冲压一体成型、光滑无毛刺、十字不锈钢螺丝紧固。 |
|  | 课椅靠背 | PP原生料 | 浅绿、冲压一体成型、光滑无毛刺、十字不锈钢螺丝紧固。 |
|  | 课桌挂钩 | PP原生料 | 浅绿、冲压一体成型、光滑无毛刺、十字不锈钢螺丝紧固。 |
|  | 课桌椅脚套 | ABS原生料 | 浅绿、冲压一体成型、光滑无毛刺、十字不锈钢螺丝紧固。 |
|  | 课桌钢架 | 冷轧椭圆钢管 | 焊接光滑平整无毛刺、无气孔、无焊瘤、表面静电喷粉、浅灰闪银色。 |
|  | 课椅钢架 | 冷轧椭圆钢管 | 焊接光滑平整无毛刺、无气孔、无焊瘤、表面静电喷粉、浅灰闪银色。 |
|  | 课桌椅置物筐 | 冷轧椭圆钢管及钢丝 | 焊接光滑平整无毛刺、无气孔、无焊瘤、表面静电喷粉、浅灰闪银色。 |
|  | 课桌椅螺旋升降杆 | 合金钢齿轮、螺旋杆、旋杆 | 碳钢齿轮螺旋,左右钢脚均可调节，铆钉紧固。 |
|  | 课桌椅升降摇杆摇把 | 摇杆：六角合金钢 摇把：白色塑料 | 桌椅一侧钢脚架，可摇动升降。 |
|  | 课桌椅升降摇杆摇把 | 摇杆：六角合金钢 摇把：白色塑料 | 桌椅一侧钢脚架，可摇动升降。 |

学生课桌椅规格需求2

| 序号 | 项目 | 规格描述（MM） | 结构特征描述（MM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 课桌面 | 桌面宽*桌面深*料厚： 650*450[ (最深处)、400（弧顶至对边深）]*4.5 | 面板靠胸前有一內弧造型，正面或侧面有1-2条笔防滑凹槽、背面有网格结构加强竖条并嵌有两条500*30*15*1.2（壁厚）MM加强冷轧钢管表面静电喷粉，桌面四角成钝圆，四边流线下弯20MM。 料厚允许误差±0.2 其他允许误差±2 |
|  | 课桌屉箱 | 净宽*净深*净高*料厚（指与桌面结合处的尺寸）： 450*338*140*3 料厚允许误差±0.2 其他允许误差±2 | 屉箱的左右侧面为中空双面结构，双面间距平均为30-40MM。 |
|  | 课椅座面 | 座面宽（前、中、后）： 395MM、385MM、360MM。 座面有效深：380MM。 座椅料厚：3MM 座面向后下倾斜的角度： 0°-2°。 座面沿正中线呈凹面时的曲率半径：500MM以上。 料厚允许误差：±0.2 其他允许误差：±2 | 座面有5-6条6MM左右宽的镂空透气槽设计。 座面左、右、后三个边缘呈流线下弯18MM、前缘下弯（两端40MM，中间35MM、双凹处20MM）、四个角成钝圆。 座面镶嵌钢架的侧面为双面结构，平均间距20-30MM，双面的高度需包住钢架横梁。 |
|  | 课椅靠背 | 靠背上缘距座面高： 440MM（高点）、410MM（低点） 靠背点距座面高：220MM。 靠背点向上、向后倾斜，与垂直面之间的夹角：12° | 靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈12°，靠背面的前凸呈漫圆，上下缘加工成双弧形，靠背下缘与座面后缘之间留有净空；靠背面加工两排镂空透气槽，每排4-5条。 |
|  | 课桌挂钩 | 高*宽*料厚： 50*50*3MM 料厚允许误差±0.2 其他允许误差：±2 | 立面折弯成10MM宽。 |
|  | 课桌椅脚套 | 深*高*料厚70*40*3 料厚允许误差±0.2 其他允许误差：±2 | 每个脚套底端嵌装螺旋调节脚，脚套与钢架紧密结合。 |
|  | 课桌钢架 | 桌面高： 760（最高）、610（最低） 桌下净空高： 620（最高）、470（最低） 桌下净空深：415 桌下净空宽：450 外管椭圆外径：65*30*1.5（厚） 内管椭圆外径：55*20*1.5（厚） 底横梁长度及椭圆外径：450*50*30*1.5（厚） 脚架长度及椭圆外径：455*60*30*1.5（厚） 壁厚允许误差±0.2 其他允许误差：±2 | 钢架是手摇升降结构，手摇杆的套管紧贴课桌屉箱焊接安装，钢架椭圆内外管之间有浅绿色护套，结合无缝隙。椭圆内管外侧标五条刻度，分别对应2号～6号课桌的身高范围。 例：2号刻线的标示法： 165-179 3号刻线的标示法： 158-172 …… 6号刻线的标示法： 135-149 |
|  | 课椅钢架 | 座面高：440（最高）～340（最低） 外管椭圆外径：60*30*1.5（厚） 内管椭圆外径：50*20*1.5（厚） 底横梁长度及椭圆外径：300*40*20*1.5（厚）脚架长度及椭圆外径：455*60*30*1.5（厚）壁厚允许误差±0.2 其他允许误差：±2 | 钢架是手摇升降结构，手摇杆的套管靠近椅面横梁焊接安装，钢架椭圆内外管之间有浅绿色护套，结合无缝隙。椭圆内管标五条刻度，分别对应2号～6号课椅的身高高度。（同上） |
|  | 课桌、椅置物筐 | 课桌筐：钢丝Φ=6，间距=50 边框为冷轧椭圆钢管30*15*1.5（厚） 宽*深*高：480*190*190 课椅筐：钢丝：Φ=6，间距=50 宽*深*高：295*340*100 | 课桌筐有边框，钢丝纵向焊接；课椅筐无边框，钢丝横纵向焊接。 课桌置物筐焊接在课桌的钢架和底横梁上，课椅置物筐焊接在课椅的钢架和底横梁上。 |
|  | 课桌椅螺旋升降杆 | 合金钢齿轮、螺旋杆、旋杆。 | 旋杆要有保护装置卡在套管内，升降顺畅。让学生不易拔出。 |
|  | 课桌椅升降摇把 | 摇杆：六角合金钢 摇把：白色塑料 | 每50套课桌椅配10把摇把。 |

第三章:评分表

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 56 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 2 | 专家打分 | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优100分，良80分，中60分，差0分打分。 |
|  | 2 | 产品的优质、环保、合理性和先进性评价 | 24 | 专家打分 | 按所投产品设计的科学性、合理性和先进性进行评价：中国优秀工业设计奖、中国教育装备创新奖、红棉设计奖，产品合格证书 环保证书 检测报告等得满分。其它不得分。 |
|  | 3 | 操作的简便易用性评价 | 2 | 专家打分 | 按操作简便性进行评价： 与市场主流产品相比操作更简便易用，具有人性化设计的得100%分数；操作基本与市场主流产品相同的得80%分数；操作基本符合市场主流产品的得60%分数；操作繁琐难用的得0分。提供产品操作流程拓扑图及承诺书，加盖产品生产单位公章。 |
|  | 4 | 技术规格偏离情况 | 28 | 专家打分 | 1. 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，扣分原则： 1)投标人所投设备重要技术参数"▲"每负偏离（低于）1项，扣10分； 2)投标供应商所投设备一般技术参数每负偏离（低于）1项，扣5分；扣分最高不超过100分 。（注：正偏离不加分）重要技术参数"▲"需提供原厂针对本项目的证明材料加盖厂家公章有效（授权书、售后服务承诺书、产品彩页、货物说明书等），未提供判定为负偏离不得分。 |
| 3 | 商务需求 | 7 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5 | 专家评分 | 评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣20分，扣完为止；需提供厂家针对本项目的盖章的售后服务承诺函加盖制造商公章有效。 |
|  | 3 | 公益慈善 | 2 | 专家评分 | 提供近三年内（2014年6月至2017年5月）社会公益慈善或见义勇为有1项证明材料的得100%分数，不符合招标文件要求的得0分。（以政府部门或政府部门认定的社会组织颁发的证明材料为准，提供复印件加盖投标人公章，原件备查） |
| 4 | 综合实力部分 | 7 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日） | 2 | 专家评分 | 提供2个同类业绩即得满分，提供1个得60分，未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告，否则不得分。 |
|  | 2 | 企业纳税情况 | 3 | 专家评分 | 提供纳税部门出具的税款缴纳时间为2019年 1 月1日至2019年12月31日的纳税证明 |
|  | 3 | 节能环保 （可选） | 2 | 专家评分 | 1、财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》；2、财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》上述清单以截图及网址为准。两项都提供的得100分，少提供一项得50分，未提供的不得分。 |